### 省疾控中心“档案室门禁系统”采购信息公告

根据工作安排，现就省疾控中心“档案室门禁系统采购”进行公开询价采购，欢迎符合资质条件的供应商参与并提交密封报价书。

一、采购内容及方式

1、采购内容:档案室门禁系统采购。

2、采购方式：询价采购。由省疾控中心财务处组织，使用部门、监察审计部门和总务后勤部门组成单数询价小组，对供应商回复的询价文件进行现场拆封和评议。根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

3、预算金额：人民币4.4万元整。

4、供应商须报价不得超过需求部门预算金额，否则视为无效报价，按废标处理。

二、供应商资格及要求

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、供应商参加本采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（以开标当天查询结果为准）；

3、本项目不接受联合体报价，不得分包、转包。

三、开标时间及地点

1、开标时间：2022年11月25日上午9：30整

2、开标地点：湖北省疾病预防控制中心（武汉市洪山区卓刀泉北路35号）总务处一楼会议室

3、联系方式：联系人：邹旭操：联系电话：027-87652039

联系人：焦建华：联系电话: 027-87652052

四、注意事项

1、本询价采购项目实行电子邮件报名方式，符合条件的供应商可于2022年11月21日开始至11月23日24时止，将营业执照、法定代表人授权书、法定代表人身份证和参加投标项目人身份证（含联系方式）、以及供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的证明文件（信用中国、中国政府采购网查询截图）等电子扫描资料发至邮箱hbcdccw@163.com（报名请在邮件名称中注明报名采购项目名称和公司全称）办理报名手续，可免费下载本询价公告后附询价文件。逾期或未办理报名手续的供应商，一律不得参加本项目询价采购。

2、供应商按照询价文件要求逐一进行响应，询价响应文件一式三份，密封并加盖公章，在规定的时间内送达。递交报价文件截止时间为2022年11月25日上午9：30时整，已递交文件恕不退还，逾时送达的报价文件恕不接受。

3、供应商的价格折扣或其他事项必须在询价文件中“备注”中说明，开标后提供或带有附加条件的价格折扣及其他事项视为无效。

4、询价文件中“备注”中所提资格和商务要求，供应商必须无条件响应，否则视其回复的询价文件为无效。

5、评标结果公示后2日内签订书面合同，成交供应商完成供货，经验收合格后开具合法发票，甲方向省财政申请支付合同价款前，向甲方交纳合同总价款的 5% 作为履约保证金；验收合格后 壹年内无质量及售后服务问题，甲方一次性退还乙方（保证金不计息，质保金计算时间以正式验收报告日期为起始时间）。

6、本项目验收合格后一次性支付。

五、询价响应文件组成

★1、采购询价单、分项报价表（如有，必须按附件格式完整填写）；

★2、营业执照（复印件加盖公章）；

★3、供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的证明文件（信用中国、中国政府采购网查询截图）（加盖公章）；

★4、法定代表人授权书（按附件格式）；

法定代表人授权书

湖北省疾病预防控制中心：

兹授权        同志为我公司参加贵中心组织的_____________询价活动的全权代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切适宜。代理期限从         年      月      日起至         年      月      日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）

签发日期：        年      月      日

授权代表（签字）：

职  务：                           联系电话：

粘贴法人身份证（复印件）

粘贴被授权人身份证（复印件）

一、项目总要求：

湖北省疾病预防控制中心档案室需要加装人脸识别门禁系统、整改监控系统及加装联网型报警系统。

此次需要安装建设的内容包括：

（1）档案室门禁系统（适用粤士达品牌甲级防火门，便于安装）：人脸识别一体机、一体机防水电源、门禁专用电锁、电锁支架、门禁专用电源，红外感应按钮各7套，交换机1台，网线、电源线各350米。

（2）档案室监控整改：硬盘录像机1台，监控专用硬盘1块，网线、电源线各50米。

（3）档案室报警系统：网络报警主机1台，主机控制键盘1个，外接探测器声光键盘3个，无线遥控器3个，室内双鉴探测器6个，声光警号4个，网线、电源线各300米。

（4）质保期：经验收合格后  12 个月。

二、技术要求及参数

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、档案室门禁系统 |
| 1 | 人脸识别一体机 | 设备采用≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04。 设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 ★设备采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能，并支持指纹蓝牙一体模块（具有指纹和蓝牙功能）或身份证模块拼接扩展。 设备本地人脸库存储容量5000张，本地卡存储容量6000张，本地出入记录存储容量50000条。 ★设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4； PSAM*1；SIM*1；机械防拆开关*1。 设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 设备具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至平台；支持断网续传离线记录非明文数据功能 设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文存储方案；设备本地支持根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。 设备支持IP65防水等级。 | 台 | 7 |
| 2 | 一体机防水电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC--24VDC； 输出电流：2.3A--4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池（0T7-12）接入； 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； | 套 | 7 |
| 3 | 门禁专用磁力锁 | 产品名称：双门磁力锁 最大拉力：280kgx2(600Lbsx2)直线拉力 适用门型：玻璃门、木门、防火门、金属门 | 套 | 7 |
| 4 | 门禁专用支架 | 标准支架ZL | 套 | 7 |
| 5 | 门禁专用电源 | 带输出延时0-15秒 带有常开（常态下，无电源输出；NO与COM）、常闭（常态下，有DC12V电源输出；NC与COM输出）输出，可选择 带开关信号、脉冲信号触发功能 | 个 | 7 |
| 6 | 红外感应按钮 | 红外线开关：标准86底盒，继电器开关量输出, 免接触感应出门 工业防护级别不低于IP55, 寿命不低于100000次，并具备遥控功能 | 个 | 7 |
| 7 | 交换机 | 产品类型 千兆以太网交换机 传输速率 10/100/1000Mbps 背板带宽 16Gbps 包转发率 12Mpps MAC地址表 4K 端口数量 8个 端口描述 8个10/100/1000M自适应以太网端口 传输模式 全双工/半双工自适应 电源电压AC 100-240V 电源功率静态：1W；满负荷：≤6W 工作温度：0-40℃ 工作湿度：5%-95%，无冷凝纠错 防雷：共模防护6KV，防雷等级4级 | 台 | 1 |
| 8 | 网线 | 六类非屏蔽网线。 所有摄像机到千兆交换机的六类网线需穿管。 3）管线接口需进行处理，转接口需加固 | 米 | 350 |
| 9 | 电源线 | 规格：RVV-2*1.0 要求管内 配线 3）管线接口需进行处理，转接口需加固 | 米 | 350 |
| 二、档案室监控系统整改 |
| 1 | 硬盘录像机（档案室本地查看采用） | 1U 380系列机箱 1个HDMI，1个VGA，异源输出 2盘位，可满配8TB硬盘 1个千兆网口 1个USB2.0接口、1个USB3.0接口 软件性能： 输入带宽：80M 8路H.264、H.265接入 最大支持8×1080P解码 支持H.264、H.265解码 | 台 | 1 |
| 2 | 监控专用硬盘 | 4T | 块 | 1 |
| 3 | 网线 | 六类非屏蔽网线。 所有摄像机到千兆交换机的六类网线需穿管。 管线接口需进行处理，转接口需加固 | 米 | 50 |
| 4 | 电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 50 |
| 三、档案室报警系统 |
| 1 | 网络报警主机 | 分线式网络报警主机（支持新国标GB12663-2019）； 8个板载有线防区，最大支持扩展至48防区(扩展防区可以为无线防区) 4路继电器输出（最大可扩展至48路） 支持通过网络、电话线、4G传输报警数据（搭配CMK-4G模块） 支持短信报警、消警及远程布撤防（搭配CMK-4G模块） 支持250条CID报告缓存,支持8000条报警事件记录、2000条操作事件记录，1500条用户管理操作记录，支持事件带日期功能,支持远程搜索查询事件日志 支持2组独立的以太网接警中心，2组独立的电话接警中心，灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略 支持定时布撤防（日常计划、优先计划） 支持32个控制键盘接入，遥控器回控 支持Contact ID protocol，支持话机复用 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 支持远程升级,远程导入导出配置参数 防拆：支持本地8个基础防区和无线防区探测器防拆报警 短信报警：配合CMK-4G模块系列支持 电话报警：配合CMK-4G模块系列支持 电话数量：配合CMK-4G模块系列支持4个电话号码 配置方式：键盘编程和4200配置 用户：网络用户32个，包括管理员、操作员、安装员，制造商 电源：AC220V；功耗：≤40W；工作温度：–10℃～+55℃；工作湿度：10％--90％ 安装方式：壁挂 | 套 | 1 |
| 2 | 主机控制键盘 | 支持80x25mm大屏显示 支持LED显示系统实时状态 支持LCD显示自定义防区名称 支持背壳双面防拆 支持连接遥控器进行远程布撤防，键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个。 通过单击键盘可实现对主机布防，撤防必须密码撤防。 | 个 | 1 |
| 3 | 外接探测器声光键盘 | LCD报警键盘支持RF遥控器、MIFARE卡布撤防，支持两路防区输入，一路防区输出 | 个 | 3 |
| 4 | 无线遥控器 | 配套PK系列键盘和商业级主机,支持所有有线报警主机使用/支持布防、撤防、周界布防、紧急报警、消警/5键遥控器 | 个 | 3 |
| 5 | 室内双鉴探测器 | 探测方式：被动红外+微波 探测范围：12m / 90° ；全范围PIR辅以24GHz微波探测 测速范围：0.2～3m/s 灵敏度：自动；30Kg 防宠 支持自动灵敏度和数字温度补偿；光学密封，下视窗保护 支持下视窗保护；支持数字温度补偿；支持智能算法； 微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz) 防拆保护：开盖；报警输出：常闭 标称功耗：17mA(最大)；设备供电：9 - 16 VDC；标称电压：12 VDC 安装高度：1.8m ～ 2.4m 工作温度：-10 °C ～ 55 °C；储存温度：-20 °C ～ 60 °C；工作湿度：10% - 90% 安装方式：壁装 使用场景：室内 | 个 | 6 |
| 6 | 声光警号 | 报警音量: 105dB at 30cm 防护等级：IP54，室外防水 内置水平仪，便于辅助安装 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 工作湿度：10％～90％ 工作温度：-20℃～＋60℃ 功耗：静态功耗: 0.96W 报警功耗：2.7W 电源：DC 8~16V 0.22A Max 外壳材质：PC+ABS | 个 | 4 |
| 7 | 网线 | 六类非屏蔽网线。 所有摄像机到千兆交换机的六类网线需穿管。 管线接口需进行处理，转接口需加固 | 米 | 300 |
| 8 | 电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 300 |

分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 响应品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、档案室门禁系统 |
| 1 | 人脸识别一体机 | 完全响应询价文件“技术要求及参数” | 台 | 7 |  |  |  |
| 2 | 一体机防水电源 |  | 套 | 7 |  |  |  |
| 3 | 门禁专用磁力锁 |  | 套 | 7 |  |  |  |
| 4 | 门禁专用支架 |  | 套 | 7 |  |  |  |
| 5 | 门禁专用电源 |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 6 | 红外感应按钮 |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 7 | 交换机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 网线 |  | 米 | 350 |  |  |  |
| 9 | 电源线 |  | 米 | 350 |  |  |  |
| 二、档案室监控系统整改 |
| 1 | 硬盘录像机（档案室本地查看采用） | 完全响应询价文件“技术要求及参数” | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 监控专用硬盘 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 3 | 网线 |  | 米 | 50 |  |  |  |
| 4 | 电源线 |  | 米 | 50 |  |  |  |
| 三、档案室报警系统 |
| 1 | 网络报警主机 | 完全响应询价文件“技术要求及参数” | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 主机控制键盘 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 外接探测器声光键盘 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 4 | 无线遥控器 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 5 | 室内双鉴探测器 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 6 | 声光警号 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 7 | 网线 |  | 米 | 300 |  |  |  |
| 8 | 电源线 |  | 米 | 300 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

# 附件2：符合性审查表

| 序号 | 符合性审查标准 | 审查情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 委托代理人参加询价的，提供了书面的《法定代表人授权委托书》 |  |
| 2 | 报价未超过询价文件中规定的预算金额或者最高限价 |  |
| 3 | 响应采购包中所列的所有货物及伴随服务和工程内容 |  |
| 4 | 按照询价文件规定报价，无附加条件、无缺漏项、无多个报价 |  |
| 5 | 询价文件不接受备选方案的，响应文件未提供可选择性响应方案 |  |
| 6 | 按照询价文件规定要求签署、盖章 |  |
| 7 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件 |  |
| 8 | 不存在询价文件规定的其他响应无效的情形 |  |
| 9 | 满足《询价文件》的实质性条款 |  |

湖北省疾病预防控制中心采购询价单

2022年   月   日

| 采购单位：湖北省疾病预防控制中心 |
| --- |
| 采 购 需 求 | 项目名称 | 响应品牌 | 响应规格（型号） | 配置或技术参数 | 响应情况 | 数量 | 完成时间 | 送货地点 | 备注 |
|  | 档案室门禁系统采购 | 在分项报价表里填写完整 | 在分项报价表里填写完整 | 1、参数及要求详见分项报价表； 2、报价必须包含完成本项目的所有费用. | 完全响应本项目询价文件的技术及商务要求 | 见分项报价表 | 合同签订后20个工作日 | 湖北省疾病预防控制中心 | 供应商投标时需同时提供以下文件： 1、营业执照、税务登记、组织机构代码证（提供复印件或者三证合一复印件，并加盖公章）； 2、法定代表人授权书（参见附件格式）。 |
| 供应商 回复 | 报价（大写） |  | 报价（元） | 备注 |
| 供应商（加盖印章）： | 联系人： | 联系电话： |